## Slide 1: 歌唱盒子

## Slide 2: 專案說明
本專案使用滾珠開關、蜂鳴器與LED，當滾珠開關震動時，蜂鳴器會播放音樂，在播放音樂的過程中，LED會不停地閃爍。

## Slide 3: 器材說明
滾珠開關模組1個、蜂鳴器模組1個與擴充板上的紅色LED。

## Slide 4: 連接方式

## Slide 5: 連接滾珠開關
滾珠開關的G接D3的G腳位 。
滾珠開關的V接D3的V腳位 。
滾珠開關的S接D3的S腳位 。

## Slide 6: 連接蜂鳴器
蜂鳴器的G接D9的G腳位 。
蜂鳴器的V接D9的V腳位 。
蜂鳴器的S接D9的S腳位 。

## Slide 7: 程式

## Slide 8: 程式
設定數位腳位3為INPUT（輸入）、腳位9為OUTPUT（輸出），腳位13為OUTPUT（輸出）。
設定變數「LED」為0（非播放狀態）。
重覆執行：
  如果腳位3讀取值為0時（導通），且變數「LED」為0時：
    設定變數「LED」為1（播放狀態）。
    廣播「播放音效」。

## Slide 9: 程式
當接收到「播放音效」時，
  播放小星星的第一句，將變數「LED」設定為0。

## Slide 10: 程式
當接收到「播放音效」時，
  如果變數「LED」為1，
    則不斷閃爍
  否則
    停止這個程式